## Slide 1
Roteamento IP: RIP × OSPF × RTT-LS
Comparação em uma topologia em anel com 5 roteadores (Podman + BIRD)
Fundamentos de Sistemas Operacionais · Unisinos · Prof. Cristiano Bonato Both
Fábio e [nome da dupla]

## Slide 2
Topologia: anel de 5 roteadores
10.0.12.0/30
10.0.51.0/30
10.0.23.0/30
10.0.34.0/30
10.0.45.0/30
R1
LAN 192.168.1.0/24
R2
LAN 192.168.2.0/24
R3
LAN 192.168.3.0/24
R4
LAN 192.168.4.0/24
R5
LAN 192.168.5.0/24
Cada enlace é uma rede /30 própria; cada LAN tem um host (.10).
Dois caminhos entre quaisquer roteadores.

## Slide 3
Plataforma e segmentação
Podman rootless: 10 containers (5 roteadores, 5 hosts) e 10 redes virtuais internas
BIRD 2.0.12 como plataforma de roteamento; tcpdump e traceroute nos containers
Cada roteador só participa das suas 3 redes: R1 não tem a rede R2-R3
Sem roteamento, ping R1 → 10.0.23.2 falha: não há camada 2 direta
Falha de enlace: ip link set down na interface, sem parar o roteador
Um mecanismo por vez: routing.sh para todos antes de iniciar o escolhido

## Slide 4
Protocolos de referência
RIP (vetor de distância)
RIPv2, multicast 224.0.0.9, UDP 520
Métrica: número de saltos
Cada update leva a tabela inteira
Timers: update 5 s, timeout 20 s (padrão 30 s / 180 s)
OSPF (estado de enlace)
Área 0, enlaces ptp (sem eleição de DR)
Custo 10 por enlace, Dijkstra em cada roteador
Hello leve (~67 B), LSAs só em mudanças
Timers: hello 2 s, dead 8 s (padrão 10 s / 40 s)

## Slide 5
Algoritmo próprio: RTT-LS
Estado de enlace distribuído em Python, UDP/5000
Mede o RTT de cada vizinho (1 ping por segundo, média móvel α = 0,3)
Custo do enlace = 1 + RTT em ms
Anúncios inundados; cada roteador roda Dijkstra
Rotas instaladas com ip route (proto 99)
Critério: menor custo total, desempate pelo menor id do próximo salto
custo = 1 + RTT
escolhe o caminho mais rápido medido, não o de menos saltos

## Slide 6
RTT-LS: decisões de projeto e limitações
Decisões
UDP unicast: sem depender de multicast
Reanuncia só se o custo variar mais de 25%
Enlace só vale se os dois lados o anunciam
Números de sequência e expiração de 30 s
Hello 1 s, dead 3 s
Limitações
Medição ativa gera tráfego contínuo
Sem balanceamento entre caminhos iguais
Sem autenticação
Mensagens em JSON, formato pouco compacto
Inundação simples: não escala bem

## Slide 7
Metodologia das métricas
Pacotes e bytes de controle: tcpdump só no que cada roteador envia, filtrado por protocolo
Duas fases: 30 s de convergência inicial e 60 s em regime
Tabela de roteamento: ip route em cada roteador
Delay: ping host1 → host3 e host1 → host4
Convergência: ping a cada 200 ms, queda do enlace R2-R3, 3 repetições
Cenário extra: +30 ms de RTT no enlace R2-R3 (netem)

## Slide 8
Resultados: custo de controle e convergência
Chart: Tráfego de controle em regime (bit/s, rede toda)
| RIP | OSPF | RTT-LS
Tráfego de controle em regime (bit/s, rede toda) | 5506 | 3867 | 13091
Chart: Tempo sem conectividade após a falha (s, média de 3)
| RIP | OSPF | RTT-LS
Tempo sem conectividade após a falha (s, média de 3) | 4.4 | 1.4 | 0.8
Convergência com resolução de 0,2 s; falha com as duas pontas do enlace derrubadas.

## Slide 9
Comparação dos mecanismos
Critério | RIP | OSPF | RTT-LS
Princípio | Vetor de distância | Estado de enlace | Estado de enlace
Seleção de rotas | Menos saltos | Menor custo configurado | Menor RTT medido
Controle (pkt/s, rede toda) | 3,0 | 7,2 | 22,4
Convergência na falha | 4,4 s | 1,4 s | 0,8 s
RTT com enlace lento | 30,05 ms | 30,04 ms | 0,024 ms
Escalabilidade | Baixa (15 saltos) | Alta (áreas) | Baixa (inundação simples)
Complexidade | Baixa | Média | Alta (implementação própria)

## Slide 10
Conclusão
RIP: simples e barato, mas o mais lento para reconvergir
OSPF: equilíbrio entre controle baixo e reação rápida; não percebe latência
RTT-LS: reage à latência e reconverge rápido, ao custo de tráfego de medição
Nenhum vence em tudo: a escolha depende do cenário
Código, configs, métricas e vídeo: github.com/Oliveirafabiou/routing-class